## Slide 1: Математическое описание линейных непрерывных динамических объектов в ТАУ
Чупров Сергей Геннадьевич
Кафедра «Мехатроника и роботостроение»
(при ЦНИИ РТК)
2018г

## Slide 2: Введение
Все физические объекты нелинейные. Линейные уравнения – упрощенное описание полученное в результате линеаризации.
Основное отличие линейных систем – действует принцип суперпозиции: реакцией на сумму воздействий является сумма реакций на отдельные воздействия.
Для математического описания САУ её разбивают на звенья(блоки) направленного действия:
  Отражение причинно-следственных связей;
  Выход не влияет на вход, поэтому каждый блок можно описывать независимо от других.

## Slide 3: Цель лекции:
Рассмотрение 5 способов описания линейных непрерывных звеньев в ТАУ:
  Вход-выход;
  Передаточные операторы и функции;
  Весовые функции и характеристики;
  Частотные функции и характеристики;
  Описание в пространстве состояний.
Описание в пространстве состояние – основное, базовое.

## Slide 4: Содержание
Описание вход-выход
  Обычная линеаризация
Передаточные операторы и функции
  Интегральные преобразования
  Преобразование Лапласа, его свойства
Весовые функции и характеристики
Частотные функции и характеристики
  Описание систем по описанию звеньев
  Логарифмические частотные функции и характеристики
Описание в пространстве состояний

## Slide 5: Обычная линеаризация
Разложим нелинейную функцию в ряд Тейлора в окрестности точки и отбросим все члены выше первого порядка
Получили линейное уравнение в отклонениях от выбранной точки

## Slide 6: Обычная линеаризация: общий случай – уравнение «вход-выход»
Разложим нелинейную функцию в ряд Тейлора в окрестности точки и отбросим все члены выше первого порядка
Получили линейное неоднородное дифференциальное уравнение (ЛНДУ) n-го порядка в отклонениях – уравнение «вход-выход»
u – вход, y -выход

## Slide 7: Дифференциальные операторы
Введем оператор дифференцирования p:
Тогда уравнение «вход-выход» примет вид:
«Вынесем» переменных входа и выхода за скобки:
Обозначим полиномы дифференциальных операторов:

## Slide 8: Дифференциальные операторы
Собственный оператор -
Оператор управления -
Оператор возмущения -
Выход -
Управление -
Возмущение -
В общем случае уравнение «вход-выход» имеет вид:
Входы (воздействия)
Операторы воздействия

## Slide 9: Передаточные операторы
Передаточный оператор(ПО) – отношение оператора воздействия к собственному оператору:
Если у звена один вход и один выход, то:
Передаточный оператор по управлению-
Передаточный оператор по возмущению-

## Slide 10: Передаточные операторы
Степень оператора Q(p) – n, коэффициентов у оператора n+1
Степень оператора P(p) – m, коэффициентов у оператора m+1
Если , то ПО называется физически реализуемым
Если , то ПО условно физически реализуем
Если , то ПО физически не реализуем

## Slide 11: Замечания:
Если управление
и прошло достаточно много времени ,
То возникает статический режим .
Тогда все производные равны нулю:
K – статический коэффициент передачи:

## Slide 12: Замечания:
Решение ЛНДУ имеет вид –
Решение однородного уравнения имеет вид –
Решение неоднородного уравнения с н.н.у.–
Однородное уравнение –
Заметим:
Получим:
Характеристическое уравнение(ХарУр) –
Полюсы передаточного оператора, корни ХарУр –

## Slide 13: Интегральные преобразования:
Прямое интегральное преобразование –
Обратное интегральное преобразование –
Ядро интегрального преобразования –
Оригинал преобразования –
Изображение преобразования –
Любое интегральное преобразование является линейным оператором: выполняется принцип суперпозиции

## Slide 14: Преобразование Лапласа:
Ядро преобразования Л. –
где s – комплексная переменная:
Прямое преобразование Л. –
Обратное преобразование Л. –
где:

## Slide 15: Преобразование Фурье:
Ядро преобразования Ф. –
где:
Прямое преобразование Ф. –
Обратное преобразование Ф. –
Заметим при Н.Н.У.:

## Slide 16: Интеграл свертки:
Ядро преобразования – и x(t) и y(t), они же – оригиналы преобразования
Обратного преобразования нет

## Slide 17: Свойства преобразования Лапласа
Линейность:
Преобразование Л. от производной:
Преобразование Л. от интеграла :

## Slide 18: Свойства преобразования Лапласа
Преобразование свёртки:
Изображение Л. от запаздывания :
Предельные значения:

## Slide 19: Свойства преобразования Лапласа
Существует таблица преобразований Л. для линейных систем:

## Slide 20: Передаточные функции:
Применим преобразование Лапласа и используем свойства линейности и преобразования производной:
Алгебраическое уравнение –
Собственный полином –
Полином воздействия(входа) –
Выразим изображение выхода:
Передаточная функция(ПФ) – это алгебраическая дробь оператора входа к собственному оператору:

## Slide 21: Передаточные функции:
Преобразование Лапласа позволяет найти решение ЛНДУ n-го порядка при Н.Н.У.
  Прямое и обратное преобразования в линейных системах всегда можно найти применяя таблицу преобразований и другие свойства.
Корни числителя ПФ – нули
Корни знаменателя ПФ – полюсы
ПФ – алгебраическая дробь => сокращать одинаковые нули и полюсы - обязательно

## Slide 22: Передаточные функции
ПФ и начальные условия описывают все свойства звена:
Если вход и выход – векторы, тогда составляют матричную ПФ:

## Slide 23: Весовые функции и характеристики
На вход звена подадим типовые воздействия, на выходе смотрим результат (можно экспериментально на физическом объекте)
Типовое воздействие – единичная функция (функция Хевисайда):
Переходная функция h(t) (её график – переходная характеристика) – реакция звена на единичное входное воздействие при Н.Н.У.

## Slide 24: Весовые функции и характеристики
Функции Хевисайда и Дирака взаимосвязаны:
Тогда в силу линейности звена h(t) и w(t) тоже взаимосвязаны:
Т.е. весовые функции взаимно однозначно определяют друг друга
Весовые характеристики могут быть сняты экспериментально или получены аналитически

## Slide 25: Весовые функции и характеристики
По весовым функциям можно определить реакцию на любое воздействие:
Представим вход u(t) как сумму единичных функций различной высоты:
Тогда в силу линейности звена выход y(t) будет суммой реакций на единичные функций:
Выполним предельный переход:

## Slide 26: Интеграл Дюамеля
Это выражение называется интеграл Дюамеля
Заметим: вторая часть – это интеграл свертки при h(t<0)=0
Применив интегрирование по частям можно получить интеграл Дюамеля в других формах, например:

## Slide 27: Весовые функции и характеристики
Весовые функции связаны с ПФ и преобразованием Л.:
Передаточная функция(ПФ) – это изображение Лапласа импульсной функции (формальное точное определение ПФ):
Аналогично:

## Slide 28: Частотные функции и характеристики
Типовое воздействие – гармоническое:
В результате установятся вынужденные колебания той же частоты, но другой амплитуды и фазы
Мнимая единица –
Амплитуда входа –
Частота –
Амплитуда выхода –
Фазовый сдвиг выхода относительно входа –

## Slide 29: Частотные функции и характеристики
Можно экспериментально:

## Slide 30: Частотные функции и характеристики
Заметим:
Тогда уравнение «вход-выход» примет вид:
Выразим отношение выхода ко входу:

## Slide 31: Частотные функции и характеристики
Амплитудно-фазовая частотная функция(АФЧФ) - изображение Фурье импульсной функции:
Амплитудная частотная функция(АЧФ) – отношение амплитуд выхода и входа:
Фазовая частотная функция(ФЧФ) – сдвиг
фазы выхода относительно входа:

## Slide 32: Частотные функции и характеристики
Амплитудная частотная характеристика(АЧХ) – график АЧФ:
Фазовая частотная характеристика(ФЧХ) – график ФЧФ:

## Slide 33: Частотные функции и характеристики
Амплитудно-фазовая частотная характеристика(АФЧХ) – годограф на комплексной плоскости АФЧФ (частота - параметр):
Для строго физически реализуемых систем (n>m):
т.е. такие системы являются фильтрами низких частот(ФНЧ): пропускают сигналы с низкими частотами и фильтруют высокие частоты

## Slide 34: Частотные функции и характеристики
Резонансная частота – частота на которой АЧХ имеет максимум:
Частота среза – частота на которой АЧХ пересекает единичную линию:
Частота пропускания – частота на которой АЧХ в корень из 2 раз меньше максимума:

## Slide 35: Описание САУ по описанию звеньев
Существует 3 способа соединения звеньев.
1) Последовательное:
Передаточный оператор цепочки последовательно соединенных звеньев равен произведению операторов

## Slide 36: Описание САУ по описанию звеньев
2) Параллельное соединение:
Передаточный оператор параллельно соединенных звеньев равен сумме операторов

## Slide 37: Описание САУ по описанию звеньев
3) Встречно-параллельное соединение:
Передаточный оператор замкнутой системы (система с обратной связью):
(+) – положительная обратная связь
(-) – отрицательная обратная связь

## Slide 38: Преобразование блок-схем
Главное правило преобразований: сохранить вход и и выход неизменными
1) Рядом стоящие узлы или сумматоры можно менять местами, объединять или разъединять:
Узел и сумматор поменять местами нельзя!

## Slide 39: Преобразование блок-схем
Главное правило преобразований: сохранить вход и и выход неизменными
2) При переносе сумматора через звено вводят ещё одно звено:

## Slide 40: Преобразование блок-схем
Главное правило преобразований: сохранить вход и и выход неизменными
2) При переносе узла через звено вводят ещё одно звено:
Применяя преобразования систему любой сложности можно привести к виду:

## Slide 41: Описание САУ по описанию звеньев:
В общем случае:
Любой полином можно представить как произведение простых полиномов 0-2 порядков (Основная теорема анализа)
Т.е. передаточную функцию любой сложности можно представить в виде цепочки последовательно соединенных типовых звеньев

## Slide 42: Логарифмические частотные характеристики
Типовое воздействие – гармоническое, 2 последовательных звена:
В общем случае:

## Slide 43: Логарифмические частотные характеристики
Перепишем:
Прологарифмируем (*):
Т.е. в логарифмическом масштабе АЧФ цепочки равна сумме АЧФ отдельных звеньев

## Slide 44: Логарифмические частотные характеристики
Бел [Б] – единица десятичного логарифма коэффициента усиления мощности сигнала(вне СИ):1 Б – усиление в 10 раз; 2 Б – усиление в 100 раз и т.д.
Мощность сигнала пропорциональна квадрату амплитуды:
Тогда прологарифмируем квадрат АЧФ:
Но бел дает слишком крупный масштаб, обычно используют децибел [дБ], т.е. - логарифмическая амплитудная частотная функция(ЛАЧФ)

## Slide 45: Логарифмические частотные характеристики
Обычно (в робототехнике, мехатронике) интересуют частоты
(0,001-10000) (рад/с)
Чтобы на одной характеристике увидеть зависимости во всех диапазонах частот: и (0,001-0,01) (рад/с), и (9000-10000) (рад/с) строят зависимость от логарифма частоты:
Декада [дек] – изменение частоты в 10 раз (вне СИ)
График зависимости от - ЛАЧХ
График зависимости от - ЛФЧХ

## Slide 46: Преимущества логарифмических характеристик
Сложные характеристики строятся как сумма простых
В едином масштабе можно увидеть любой диапазон частот и амплитуд
В большинстве случаев ЛАЧХ возможно изображать ломанными прямыми: асимптотические ЛАЧХ

## Slide 47: Типовые звенья
8 видов типовых линейных звеньев:
1) Усилитель
2)Интегрирующее звено
3)Дифференцирующее звено
4)Апериодическое звено 1го порядка
5)Форсирующее звено 1го порядка
6)Апериодическое звено 2го порядка
7) Форсирующее звено 2го порядка
8) Звено чистого запаздывания

## Slide 48: Типовые звенья
1) Безынерционное усилительное звено – мгновенное изменение выхода при изменении входа(условно физ. реализуемое):
Уравнение «вход-выход»
Передаточный оператор
Передаточная функция
Переходная функция
Импульсная функция
АФЧФ
АЧФ
ФЧФ
ЛАЧФ

## Slide 49: Типовые звенья
1*) Безынерционное инвертирующее звено – выход равен входу со знаком минус(условно физ. реализуемое):
Уравнение «вход-выход»
Передаточный оператор
Передаточная функция
Переходная функция
Импульсная функция
АФЧФ
АЧФ
ФЧФ
ЛАЧФ

## Slide 50: Типовые звенья
2) Интегрирующее звено – выход равен интегралу от входа (физ. реализуемое):
Наклон -20 дБ/дек

## Slide 51: Типовые звенья
2*) Интегрирующее звено с усилителем – выход равен интегралу от входа (не является типовым):
Усилитель поднимает ЛАЧХ на 20lgK

## Slide 52: Типовые звенья
2**) Двойное интегрирующее звено – выход равен двойному интегралу от входа (физ. Реализуемое, не является типовым):
Наклон -40 дБ/дек

## Slide 53: Типовые звенья
3) Дифференцирующее звено – выход равен производной от входа (физ. не реализуемое):
Наклон +20 дБ/дек

## Slide 54: Типовые звенья
3*) Двойное дифференцирующее звено – выход равен второй производной от входа (физ. не реализуемое):
Наклон +40 дБ/дек

## Slide 55: Типовые звенья
4) Инерциальное звено I порядка – апериодическое звено (физ. реализуемое):

## Slide 56: Типовые звенья
4) Инерциальное звено I порядка – апериодическое звено (физ. реализуемое):

## Slide 57: Типовые звенья
4*) Неустойчивое апериодическое звено(физ. реализуемое):

## Slide 58: Минимально-фазовые звенья
Передаточная функция называется минимально-фазовой, если все её нули и полюсы лежат в левой полуплоскости (имеют отрицательные вещественные части)
Если хотя бы один корень лежит в правой полуплоскости, то это неминимально-фазовое звено
Минимально-фазовые звенья среди всех звеньев с одинаковой АЧХ имеют АФХ минимальную по модулю
АФЧХ неминимально-фазовых звеньев является отражением АФЧХ минимально-фазовых относительно осей комплексной плоскости

## Slide 59: Типовые звенья
5) Форсирующее звено I порядка (физ. не реализуемое):

## Slide 60: Типовые звенья
6) Инерциальное(апериодическое) звено II порядка(физ. реализуемое):

## Slide 61: Типовые звенья
6.1) Консервативное звено – математический маятник, корни - мнимые (физ. реализуемое):

## Slide 62: Типовые звенья
6.2) Колебательное звено (физ. реализуемое): корни – комплексно сопряженные

## Slide 63: Типовые звенья
6.2) Колебательное звено

## Slide 64: Типовые звенья
6.2) Колебательное звено

## Slide 65: Типовые звенья
7) Форсирующее звено II порядка(физ. не реализуемое):

## Slide 66: Типовые звенья
8) Звено чистого запаздывания:

## Slide 67: Описание в переменных состояния

## Slide 68: Описание в переменных состояния – основное, базовое
Пусть процессы в некоторой системе полностью характеризуются переменными x1,x2,..xn находятся под действием u1,u2,..um и описываются ДУ первого порядка
Тогда xi будут определять эвклидово пространство – пространство состояний,
а переменные будут называться переменные состояния системы
В любой момент времени состояние системы описывается одной точкой в пространстве состояний
Уравнение (1) называется уравнение состояния
Уравнение называется уравнение выхода, наблюдения

## Slide 69: Описание в переменных состояния
После линеаризации уравнения (1) и (2) можно представить в виде:
Переменные x в общем случае не имеют физического смысла и не соответствуют определённым сигналам с системе, переменные u-вход и y-выход обычно имеют физическую интерпретацию

## Slide 70: Описание в переменных состояния

## Slide 71: Описание в переменных состояния – неоднозначно:
Пусть М – невырожденная квадратная матрица:
Умножим слева систему в пр-ве состояний на М:
Обозначим:
Получим:
Вход и выход не изменились, а состояние x и матрицы A,B и С - другие

## Slide 72: Описание в переменных состояния – решение:
Пусть система:
Тогда по формуле Коши:

## Slide 73: Описание в переменных состояния – преобразование Лапласа:
Применим преобразование Лапласа:
Тогда:

## Slide 74: Описание в переменных состояния – преобразование Лапласа:
Применим преобразование Лапласа:
Тогда:

## Slide 75: Литература:
Юревич Е.И. ТАУ.
Ким Д.П. ТАУ 1 и 2 тома
Мирошник И.В. ТАУ. 1 и 2 тома
Первозванский А. А. Курс ТАУ
Автор презентации: Чупров Сергей Геннадьевич
chuprov_sg@spbstu.ru
Политех. 2018г.