## Slide 1: Дискретные линейные САУ
Чупров Сергей Геннадьевич
Кафедра «Мехатроника и роботостроение»
(при ЦНИИ РТК)
2019г

## Slide 2: Введение
Дискретные системы – это такие системы в которых хотя бы одна величина является дискретным сигналом (сигнал изменяется дискретно, скачками, квантами);
Если дискретизация линейная (т.е. выполняется принцип суперпозиции) или нелинейностями дискретизации можно пренебречь, то это дискретная линейная система (ДС);

## Slide 3: Содержание
Введение;
Математические описания ДС;
Устойчивость ДС;
Дискретное описание линейных систем;
Синтез ДС;

## Slide 4: Введение
Большинство реальных систем имеет как дискретные так и непрерывные сигналы и звенья, а так же преобразователи сигналов, то есть являются гибридными.

## Slide 5: Введение. Квантование.
Квантование(дискретизация) – дискретная выборка значений непрерывной функции
Квантование по времени – выборка значений через определенный интервал времени Т (в дискретные моменты времени). Т – период квантования

## Slide 6: Введение. Квантование.
Квантование по уровню – сигнал принимает только определенные дискретные значения с точностью до q
Происходит округление до целого числа q

## Slide 7: Введение. Линейность квантования.
Квантование по времени - линейная операция:
Квантование по уровню – нелинейная операция (из-за ошибок округления):

## Slide 8: Введение. Квантование.
Получили 3 вида систем:
  Импульсные – с квантованием по времени
  Релейные – с квантованием по уровню
  Цифровые – с квантованием и по времени и по уровню
Обычно в цифровых системах квантование по уровню выбирается так, чтобы нелинейностью можно было пренебречь

## Slide 9: Введение. Фиксатор нулевого порядка
Для преобразования последовательности в непрерывную функцию необходим аналого-цифровой преобразователь(ЦАП)
При достаточно малом периоде Т достаточно зафиксировать значение последовательности на текущий период – фиксатор нулевого порядка:

## Slide 10: Математическое описание ДС Разностные уравнения «Вход-выход»
Будем рассматривать цифровые системы считая нелинейность квантования по уровню малой (т.е. q=0)
Это линейное неоднородное разностное уравнение (ЛНРУ) n-го порядка – уравнение «вход-выход»

## Slide 11: Рекуррентное решение разностного уравнения
Для физически реализуемых систем максимальный индекс выхода должен быть больше максимального индекса входа (n>m)
Разностное уравнение связывает значения выхода в моменты(такты) [] со входом в моменты []
Т.е. зная вход можем вычислить выход

## Slide 12: Сдвиговые операторы
Введем оператор сдвига:
Запишем уравнение «вход-выход» в виде:
Обозначим полиномы сдвиговых операторов:

## Slide 13: Операторное описание
Собственный оператор -
Оператор управления -
Оператор возмущения -
Выход -
Управление -
Возмущение -
В общем случае уравнение «вход-выход» имеет вид:
Входы (воздействия)
Операторы воздействия

## Slide 14: Передаточные операторы
Передаточный оператор(ПО) – отношение оператора воздействия к собственному оператору:
Если у звена один вход и один выход, то:
Передаточный оператор по управлению-
Передаточный оператор по возмущению-

## Slide 15: Передаточные операторы(ПО)
Степень оператора Q – n, коэффициентов у оператора n+1
Степень оператора P – m, коэффициентов у оператора m+1
Если , то ПО называется физически реализуемым
Если , то ПО условно физически реализуем
Если , то ПО физически не реализуем

## Slide 16: Аналитическое решение ЛНРУ:
Решение ЛНРУ имеет вид –
Решение однородного уравнения имеет вид –
Решение неоднородного уравнения с н.н.у.–
Однородное уравнение –
Заметим:
Получим:
Характеристическое уравнение(ХарУр) –
Полюсы передаточного оператора, корни ХарУр –

## Slide 17: Аналитическое решение ЛНРУ:
Учитывая линейность любой вход можно разложить по символам Кронекера:
Тогда соответствующий выход можно записать:
Где - реакция звена при Н.Н.У. с момент времени k на единичный вход поданный в момент времени i
Т.к. параметры звена не зависят от времени (звено - стационарно), то - переходный процесс при Н.Н.У. и входе равном дискретной импульсной функции Дирака:
Т.е. - импульсная весовая функция, её всегда можно рассчитать рекуррентным способом

## Slide 18: Аналитическое решение ЛНРУ:
Получили:
Тогда :
Получили частное решение неоднородного уравнения для произвольного входа
Полученная сумма – аналог интеграла Дюамеля (интеграла свёртки) для дискретных систем
Переходная весовая функция – реакция при Н.Н.У. на единичное воздействие (на дискретную функцию Хэвисайда)

## Slide 19: Z-преобразование (преобразование Лорана):
Непрерывное преобразование Лапласа (L -преобразования):
Т.к.
То запишем дискретное преобразование Лапласа (D - преобразование):
s – это комплексная переменная, тогда - тоже комплексная переменная:
Получили преобразование Лорана (Z - преобразование):

## Slide 20: Z-преобразование и его свойства:
Преобразование Лорана (Z - преобразование):
Обратное преобразование Лорана:
С-контур охватывающий область сходимости с все вычеты (особые точки)
- ряд Лорана, т.е. обратное преобразование можно взять путем разложения X(z) в ряд Лорана
Разложение – единственно, поэтому можно раскладывать любым способом, например «метод длинного деления»

## Slide 21: Z-преобразование и его свойства:
Линейность:
Преобразование от сдвига:
Преобразование свертки:
Предельные значения:
Сумма последовательности:

## Slide 22: Z-преобразование и его свойства:
Связь L и Z преобразования:
Если:
Тогда:
(порядок полинома знаменателя Q не меняется)

## Slide 23: Z-преобразование и его свойства:
Связь L и Z преобразования: Существует таблица преобразований.

## Slide 24: Z-преобразование и разностные уравнения:
Применим Z-преобразование к разностному уравнению:
В силу свойств линейности и сдвига получим алгебраическое уравнение комплексной переменной z:
Выразим:
Тогда выразим и применим обратное Z-преобразование по свойству свертки:

## Slide 25: Z-преобразование и разностные уравнения:
В соответствии с аналитическим решением:
- импульсная весовая функция, её всегда можно рассчитать рекуррентным способом как реакцию на дискретную дельта-функцию Дирака
Тогда имеем:
Передаточная функция ДС – это Z-изображение импульсной весовой функции

## Slide 26: Частотные функции и характеристики
Подадим на вход гармоническую последовательность. В результате на выходе в силу линейности установятся вынужденные колебания той же частоты, но другой амплитуды и фазы :
Заметим:
Тогда уравнение «вход-выход» примет вид:
Выразим отношение выхода ко входу:

## Slide 27: Частотные функции и характеристики
Амплитудно-фазовая частотная функция(АФЧФ) :
Амплитудная частотная функция(АЧФ) – отношение амплитуд выхода и входа:
Фазовая частотная функция(ФЧФ) – сдвиг фазы выхода относительно входа:
Заметим:
Значит частотные функции ДС – тоже периодичны с периодом

## Slide 28: Частотные функции и характеристики
Частотные функции ДС – тоже периодичны с периодом
Т.е. ДС не обладают свойством фильтра низких частот
Основной диапазон частот ДС:
Частотные характеристики строят в этом диапазоне
При этом непрерывная часть(НЧ) гибридной системы должна быть фильтром низких частот
(*) И основной диапазон ДС должен быть больше рабочего диапазона НЧ (*см. так же теорему Котельникова-Найквиста)

## Slide 29: Многомерные ДС:
Если вход и выход – векторы, тогда составляют матричную ПФ:
Также можно получить весовую матрицу размерностью [l x m] элементы которой – весовые последовательности:

## Slide 30: Описание в переменных состояния:
Пусть процессы в некоторой системе полностью характеризуются переменными
Тогда линейную ДС можно привести к нормальной форме:
а переменные x будут называться переменные состояния системы
В любой момент времени состояние системы описывается одной точкой в пространстве состояний

## Slide 31: Описание в переменных состояния

## Slide 32: Описание в переменных состояния - решение:
Выразим дискретный аналог формулы Коши:

## Slide 33: Описание в переменных состояния - решение:
Применим к нормальной форме преобразование Лорана:
Выразим при ННУ:
Тогда можно получить матричную ПФ размерности [l x m]:

## Slide 34: Дискретная модель непрерывных САУ:
ЦАП – фиксатор нулевого порядка
Объект управления:
Дискретная модель:
Так как:
Тогда:
Где:

## Slide 35: Дискретная модель непрерывных САУ:
ЦАП – фиксатор нулевого порядка
Объект управления:
По формуле Коши:
Рассмотрим эту формулу на одном такте т.е.:
Получим:
Так как:
Имеем:

## Slide 36: Дискретная модель непрерывных САУ:
Где:
Можно:
В простых случаях свернуть ряды (1).
Вычислить ряды (1) на ЭВМ до необходимой точности.
Вычислить приближенную дискретную модель.

## Slide 37: Приближенная дискретная модель:
Пусть
Если:
То:
Тогда:

## Slide 38: Устойчивость ДС:
ДС устойчива по начальным условиям если решение однородного разностного уравнения с течением времени стремиться к нулю:
Чтобы ДС была устойчива по НУ необходимо и достаточно чтобы все корни характеристического уравнения
лежали внутри единичного круга на комплексной плоскости

## Slide 39: Устойчивость ДС:
ДС устойчива по входу если при ограниченной входной последовательности выход тоже ограничен:
Чтобы ДС была устойчива по входу необходимо и достаточно:
  Устойчивость по НУ
  Физическая реализуемость
Корневые показатель качества
степень устойчивости – мера быстродействия ДС:
Степень колебательности:

## Slide 40: Устойчивость ДС:
ДС устойчива по входу если при ограниченной входной последовательности выход тоже ограничен:
Чтобы ДС была устойчива по входу необходимо и достаточно:
  Устойчивость по НУ
  Физическая реализуемость
Корневые показатель качества
степень устойчивости – мера быстродействия ДС:
Степень колебательности:

## Slide 41: Максимальная устойчивость ДС:
Если все корни равны нулю:
Т.е. в точке максимально удаленной от единичного круга, то характеристическое уравнение имеет вид:
То имеем систему с максимальной степенью устойчивости:
И переходный процесс будет завершаться не более чем за n тактов - конечный переходный процесс, такой переходный процесс ДС называется оптимальным
А такая система называется оптимальной по переходному процессу

## Slide 42: Максимальная устойчивость ДС:
Оптимальный переходный процесс заканчивается за n шагов, те:
По определению:
То есть условие (1) выполняется если:
А тогда передаточная функция:
Передаточная функция в общем виде:
При разложении в ряд Лорана имеет вид (2) если:
Те (1) выполняется если все корни характеристического уравнения равны нулю:

## Slide 43: Критерии устойчивость ДС:
Не обязательно находить корни характеристического уравнения, можно использовать критерии устойчивости.
Полином Шур-Кона – полином все корни которого лежат внутри единичного круга.
Критерий Шур-Кона: Замена переменной характеристического полинома
Позволяет отобразить единичную окружность в левую полуплоскость:
Далее необходимо применить критерии устойчивости непрерывных САУ для полинома Q*(v) (Стодолы, Гурвица, Льенара-Шипара и др)

## Slide 44: Критерии устойчивость ДС:
Критерий Михайлова: Можно определить устойчивость ПФ по частотному годографу собственного оператора
Для устойчивости ДС необходимо и достаточно, чтобы годограф на основном диапазоне частот начинался на действительной положительной полуоси и последовательно охватывал начало координат 2n квадрантов при , где n – порядок системы
Основной диапазон частот ДС:
Замечание: В отличии от непрерывных систем годограф не уходит в бесконечность, а заканчивается на действительной оси, проходя при этом в 2 раза больше квадрантов

## Slide 45: Критерии устойчивость ДС:
Критерий Найквиста: по АФЧХ разомкнутой системы судить об устойчивости системы замкнутой жесткой отрицательной обратной связью
Для того чтобы ДС замкнутая жесткой отрицательной о.с. была устойчива н. и д. чтобы АФЧХ разомкнутой системы в основном диапазоне охватывала точку (-1,j0) l/2 раз в положительном направлении (против часовой стрелки), где l – число «правых»(неустойчивых) корней разомкнутой системы
Основной диапазон частот ДС:
Замечание: В отличии от непрерывных систем АФЧХ не стягивается в начало координат, а заканчивается на действительной оси

## Slide 46: Прямые показатели качества ДС:
Показатели качества в переходном режиме – числовые показатели, которые определяются по переходной характеристике –реакции на единичное воздействие при ННУ.
  Показатели качества которые определяются не по переходной характеристике называются непрямыми.
1) Время переходного процесса – минимальное время по истечении которого отклонение переходной характеристики от установившегося значения не превышает заданной величины (обычно 2-10%)

## Slide 47: Прямые показатели качества ДС:
2) Перерегулирование – максимальное относительное отклонение переходной характеристики от установившегося значения
  Для монотонных переходных процессов перерегулирование равно нулю.
3) Колебательность – число колебаний за время переходного процесса

## Slide 48: Астатизм:
Статическая ошибка – установившаяся ошибка в ДС с жесткой отрицательной обратной связью при постойном внешнем воздействии
ДС – статическая, если статическая ошибка отлична от нуля, иначе ДС –астатична и обладает астатизмом 1-го порядка
ДС обладает астатизмом r-го порядка если установившаяся ошибка равна нулю при полиномиальном внешнем воздействии (r-1) порядка
При этом разомкнутая система должна содержать r сумматоров
Если речь идет о гибридной системе, то непрерывная часть может содержать интеграторы

## Slide 49: Синтез дискретных систем
Задача синтеза: По имеющееся информации построить закон управления (регулятор) так, чтобы замкнутая система обладала наперед заданными свойствами:
Устойчивость
Закон управления д. б. физически реализуем
Показатели качества должны удовлетворять требованиям ТЗ
Свойство астатизма (установившаяся ошибка стремиться к нулю)
Минимальная сложность регулятора
Грубость (робастность). Т.е. свойства не должны исчезать при изменении параметров системы
Дополнительные требования (например: подавления шумов датчиков, аппаратная реализуемость и др.)

## Slide 50: Типовой последовательный регулятор

## Slide 51: П-регулятор (пропорциональный)
Т.е. при объекте без нулевых нулей и полюсов в системах стабилизации установившаяся ошибка уменьшается в Кп раз
Увеличение Кп приводит к уменьшению запаса устойчивости и времени переходного процесса, а так же к увеличению колебательности

## Slide 52: ПР-регулятор (пропорционально-разностный)
Для снижения колебательности процесса вводят производную от отклонения e
Kр препятствует быстрым движениям объекта и демпфирует колебания
Но значительное увеличение Kр замедляет переходные процессы и ухудшает динамику управления

## Slide 53: ПИ-регулятор (пропорционально-интегральный)
Введение суммарной составляющей обеспечивает увеличение порядка астатизма системы
Интегральная составляющая со временем накапливает информацию об отклонении е и тем самым обеспечивает компенсацию установившейся ошибки
увеличение KI ускоряет процесс накопления и компенсации, но приводит к колебательности и снижает запас устойчивости

## Slide 54: ПИД-регулятор
В ПИ-регуляторе увеличение коэффициентов приводит к колебательности и увеличивает порядок астатизма и скорость переходного процесса
В ПД-регуляторе Kd уменьшает колебательность и замедляет переходный процесс
ПИД-регулятор позволяет одновременно улучшить показатели качества и повысить порядок астатизма

## Slide 55: Критерии управляемости и наблюдаемости
СУ (1) (Пара матриц (F,G)) является полностью (вполне) управляемой если матрица управляемости является матрицей полного ранга
Ранг матрицы – наибольший порядок миноров отличный от нулю
СУ (1) (Пара матриц (F,H)) является полностью (вполне) наблюдаемой если матрица наблюдаемости является матрицей полного ранга

## Slide 56: Синтез параллельных регуляторов Задача асимптотической оценки вектора состояния
Рассмотрим объект в пространстве состояний
Для применения модального управления необходимо узнать вектор состояния
Наблюдатель обеспечивает оценивание неизменяемых переменных состояния x объекта управления
Задача: построить наблюдатель, который обеспечивает стремление оценки наблюдения к вектору состояния

## Slide 57: Синтез параллельных регуляторов Задача асимптотической оценки вектора состояния
Будем формировать наблюдатель на базе модели объекта:
Необходимо выбрать матрицу L так, чтобы , т.е. невязка пропадала (ошибка наблюдения стремилась к нулю )
Запишем уравнения для ошибки наблюдения:
Теорема: Если пара матриц (F и H) – полностью наблюдаема, то с помощью выбора матрицы L можно обеспечить любое наперед заданное стремление ошибки наблюдения к нулю
Т.е. выбрать собственные числа матрицы наблюдения

## Slide 58: Литература:
Юревич Е.И. ТАУ.
Ким Д.П. ТАУ 1 и 2 тома
Мирошник И.В. ТАУ. 1 и 2 тома
Первозванский А. А. Курс ТАУ
Автор презентации: Чупров Сергей Геннадьевич
chuprov_sg@spbstu.ru
Политех. 2019г.